## Slide 1: ACMA + PTP + 10BASE-T1S

## Slide 2: Agenda

## Slide 3: Drei Hardware-Garantien

## Slide 4: Hardware-Grundlagen
Wie ACMA, PTP und TSU im LAN86xx implementiert sind
Was kommt jetzt:
  Microchip's eigene Architektur-Diagramme aus den
  Special-Features und LAN867x-PHY-Slide-Decks
Themen:
  PTP-Standards & Use Cases im Microchip-Verständnis
  IEEE-802.1AS-Support in beiden Chip-Familien
  ACMA-Block-Aufbau und Konfigurations-Beispiel
  Pattern-Matcher und RX-Timestamp-Pfad
  Two-Step gPTP-Frame-Sequenz auf LAN8670/1/2

## Slide 5: PTP Use Cases & Standards (Microchip Übersicht)
Quelle: Microchip LAN867x PHY Deck
Use Cases für Zeit-Synchronisation:
  Sensor-Daten brauchen Timestamping für Fusion
  Motor- und Bremsensteuerung: Maschinen-Sync
  Audio / Beleuchtung: synchrone Wiedergabe
Standards:
  IEEE 1588 (PTPv2) — fundamentales Protokoll
  IEEE 802.1AS (gPTP) — TSN-Profil
  Strenge Anforderungen für TSN-Anwendungen

## Slide 6: IEEE 802.1AS Support — LAN8670/1/2 und LAN8650/1
Quelle: Microchip LAN867x PHY Deck
Beide Familien unterstützen IEEE 802.1AS:
  LAN8670/1/2 — separate PHY
  LAN8650/1 — integrierter MAC-PHY
Identische TSU-Hardware:
  94-bit Wall Clock (48s + 30ns + 16 sub-ns)
  Pattern Matcher am End-of-SFD
  4× Event Capture / Generator + 1PPS
Unterschied nur in der Architektur:
  MAC integriert (LAN8650/1)
  MAC im SoC (LAN8670/1/2)

## Slide 7: LAN8650/1 ACMA — Block-Diagramm
Quelle: Microchip Special-Features Deck
ACMA = Application Controlled Media Access
Externe Source-Optionen:
  GPIO-Pin DIO2
Interne Source-Option:
  Event Generator 0 (EG0)
  Wall-Clock-getrieben → PTP-synchron
Funktion:
  ACMA-Signal gated den MAC-TXEN direkt
  HIGH = senden erlaubt, LOW = gesperrt
Aktivierung:
  ACMAEN-Bit in ACMACTL-Register
  Polarität: ACMAPOL-Bit

## Slide 8: ACMA-Konfigurations-Beispiel (LAN8670/1/2)
Quelle: Microchip LAN867x PHY Deck
Verfügbare Pins auf LAN8670 in RMII-Mode
Pin-Configuration definiert ACMA-Quelle:
  Externer GPIO oder interner EG0
Software konfiguriert ACMA nach Reset:
  ACMAEN = 1 in ACMACTL
  ACMAPOL = 1 in PINCTRL
  Source-Selektion in Pad-Control
Application monitort den Bus:
  Detektion von Slot-Verletzungen
  Fehler-Reaktions-Logik in Software
Custom Scheduled Access für TDMA

## Slide 9: LAN8650/1 RX-Timestamp-Konfiguration
Quelle: Microchip Special-Features Deck
Pattern Matcher triggert Timestamp:
  Frame-Pattern wird verglichen
  Trigger am End-of-SFD
Register-Sequenz:
  Erste 3 Writes: Pattern-Match-Konfig
  Letzter Write: Trigger-Signal aktivieren
Standard-Konfiguration:
  Trifft auf alle PTP-Frames
  Über FTSE-Bit in OA_CONFIG0
Timestamp-Punkt nach Elastic Buffer:
  → unabhängig von PLCA-Slot-Wartezeit
  → deterministisch trotz Bus-Last

## Slide 10: IEEE 802.1AS — Clock-Sync-Config LAN8670/1/2
Quelle: Microchip Special-Features Deck
Two-Step-Approach (IEEE-Standard):
  Sync-Frame ohne Timestamp
  Follow_up trägt den Sync-Timestamp
Vorteil Two-Step:
  Präzises Hardware-Latching
  Kein Echtzeit-Druck auf Software
Konfiguration analog LAN8650/1:
  Aber über SMI/MDIO statt SPI
  TSU-Block ist eigenständig (kein MAC)
Cross-Familie identisches Protokoll:
  Software-API kann unabhängig sein

## Slide 11: Industrielle Steuerung
Motion Control · Multi-Achs-Sampling · I/O Triggering
Industrielle Anwendungen brauchen:
  Sub-Millisekunden-Latenz für Steuerschleifen
  Synchron-Sampling über N verteilte Achsen
  Garantierte Reaktion innerhalb fixer Deadline
Konkurrenz-Technologien:
  EtherCAT, PROFINET-IRT, Sercos III auf 100 Mbit/s
  ACMA + T1S = Low-Cost-Alternative für 10 Mbit/s
Wirtschafts-Argument:
  T1S-Verkabelung ist deutlich günstiger
  Für mittlere Bandbreite-Anforderungen ausreichend

## Slide 12: Verteilte SPS / Motion Control

## Slide 13: Synchrones Multi-Achs-Sampling

## Slide 14: Coordinated I/O Triggering

## Slide 15: Sensor-Cluster und Datenerfassung
ADC-Arrays · Beamforming · LiDAR-Cluster
Sensor-Cluster nutzen drei ACMA-Eigenschaften:
  Synchrones Sampling über alle Kanäle (PTP-getrieben)
  Garantierte Sende-Slots pro Sensor (kein Verlust)
  Konstanter Phasen-Bezug zwischen Kanälen
Typische Konfiguration:
  1 Master-Knoten als Daten-Aggregator
  N = 4 bis 8 Sensor-Knoten am gleichen Bus
  Sample-Raten von 1 kHz bis ~16 kHz typisch

## Slide 16: Verteilte ADC-Arrays

## Slide 17: Akustische Sensor-Arrays / Beamforming

## Slide 18: LiDAR / ToF-Sensor-Cluster

## Slide 19: Audio / Video / Multimedia
Distributed Audio · Synchronized Lighting
Multimedia-Anwendungen brauchen:
  Phasen-konstante Wiedergabe / Aufnahme
  Niedrige End-to-End-Latenz unter ~10 ms
  Skalierbarkeit auf viele räumlich verteilte Endpunkte
Konkurrenz-Standards:
  AVB / IEEE 802.1BA auf 100 Mbit/s — etabliert
  TSN auf 1 Gbit/s+ — Premium-Markt
  ACMA + T1S = Low-Cost-Alternative für Sub-Premium

## Slide 20: Distributed Audio (AVB-Light)

## Slide 21: Synchronized Lighting

## Slide 22: Automotive
Sensor-Backbone · ADAS-Sync · In-Vehicle-Network
Automotive ist Microchip's primärer Markt für ACMA + T1S:
  AEC-Q100 + ISO-26262 Qualifikation aller LAN86xx
  Marketing-Push fokussiert auf Fahrzeug-Sensorik
Anforderungen:
  Lange Lifecycle-Zeit (15+ Jahre Lieferbarkeit)
  Funktional-sichere Designs (ASIL-B / ASIL-D)
  Hohe Temperatur-Resistenz (-40 bis +125 °C)
  Verkabelungs-Reduktion → Gewicht / Kosten
Konkurrenz: CAN-FD (1-8 Mbit/s) und LIN (max 20 Kbit/s)

## Slide 23: Sensor-Backbone

## Slide 24: ADAS-Sensor-Synchronisation

## Slide 25: In-Vehicle-Network-Management

## Slide 26: Avionik und Sicherheit
Redundante Bus-Systeme · Verteilte Fehlertoleranz
Sicherheits-kritische Anwendungen verlangen:
  Deterministisches Verhalten unter ALLEN Bedingungen
  Fehler-Detektion innerhalb fixer Reaktionszeit
  Redundanz auf Bus- und Knoten-Ebene
  Zertifizierbarkeit (ISO 26262, ARP4761, IEC 61508)
Microchip Safety-Package:
  FMEDA-Daten für Failure-Rate-Berechnung
  Functional Safety Manual mit ASIL-D-Eignung
  Built-in BIST und ECC-Mechanismen

## Slide 27: Redundante Steuerungs-Bus-Systeme

## Slide 28: Verteilte Fehlertoleranz (N+1-Redundanz)

## Slide 29: Test- und Mess-Anwendungen
Synchrone Mess-Knoten · HIL-Testbeds
Test- und Mess-Aufbauten brauchen:
  Reproduzierbare Trigger-Sequenzen
  Synchron-Sampling über N Mess-Punkte
  Deterministische Test-Ausführung über Stunden / Tage
Vorteil gegenüber Trigger-Bus-Verkabelung:
  Eine T1S-Leitung statt Stern-Trigger-Bus
  Bidirektionale Daten + Trigger im selben Medium
  Skalierbar von 2 auf 50 Knoten ohne Re-Verkabelung

## Slide 30: Synchrone Mess-Knoten

## Slide 31: Hardware-in-the-Loop (HIL) Testbeds

## Slide 32: Spezielle Anwendungsfälle
IIoT-Mesh · Smart-Building · Smart-Grid
Anwendungs-Klassen mit niedrigen Bandbreiten,
aber hoher Knoten-Anzahl und/oder PoDL-Bedarf:
  Industrial IoT (IIoT) Sensor-Mesh
  Smart-Building / Gebäude-Automatisierung
  Smart-Grid-Edge / Power-Monitoring
Gemeinsame Eigenschaften:
  Bis zu 50 Knoten / 50 m mit AN60001829-Erweiterung
  PoDL-Speisung möglich (Strom + Daten in einer Leitung)
  Determinismus für sicherheits-relevante Funktionen wichtig

## Slide 33: Backbone für IIoT-Sensor-Mesh

## Slide 34: Smart-Building / Gebäude-Automatisierung

## Slide 35: Energiemanagement / Smart-Grid-Edge

## Slide 36: Anwendungs-Übersicht — kompakte Tabelle

## Slide 37: Was ACMA + T1S nicht kann — die Grenzen

## Slide 38: Microchip's Markt-Strategie

## Slide 39: Zusammenfassung & nächste Schritte

## Slide 40: Vielen Dank — Fragen & Diskussion